## Slide 1
Ventilación mecánica en neonatología
R1 Luciana Luna Abanto

## Slide 2
Ventilación mecánica
Es una forma de dar soporte respiratorio para mantener la función respiratoria en los pacientes en que esta falla.
Equipos facilitan el intercambio gaseoso, entregando con cierta periodicidad un determinado volumen o flujo de una mezcla de gases, enriquecida con oxígeno
Invasiva o no invasiva

## Slide 3
Vía aérea es más corta, menos ramificada y más fácil de distender y colapsar
Mayor distensibilidad de la pared torácica pero distensibilidad pulmonar menor (inmadurez)
Inmadurez sistemas enzimáticos antioxidantes  favorecen el daño pulmonar (DBP)
Hiperoxia o oscilaciones bruscas  aumentan riesgo ROP
Hiperventilación con hipocapnea  disminución del flujo cerebral (LPV)
Peculiaridades del RN

## Slide 4
Vol corriente o Vol tidal  vol de aire que se moviliza en cada ciclo respiratorio 5-7ml/kg
PEEP: Presión positiva al final espiración (mantiene al alveolo abierto)
PIP-PIM: Presión generda para venver elementos elásticos como resistivos a la entrada del volumen
Ciclo respiratorio

## Slide 5
Vol corriente o Vol tidal  vol de aire que se moviliza en cada ciclo respiratorio 5-7ml/kg
Vol del espacio muerto (VD)  volumen movilizado en cada ciclo, no realiza intercambio gaseoso. 1/3 VC 1.5-2 ml/kg
Compliance (CL)  elasticiadad o adaptabilidad del tejido pulmonar 3-6 ml/cmH2O de presión
Resistencia (R) dificultad se encuentra el gas al pasar por la vía aérea. Resistencia tisular y vias respiratorias. 20-40 cmH2O/l/seg
Constante de tiempo (Kt)  Es el tiempo necesario para que la presión alveolar alcance el 63% del cambio de presión de vias aéreas.
Fisiología pulmonar

## Slide 6
Son de utilidad para valorar la gravedad de la enfermedad respiratoria y la intensidad de la ventilación mecánica en el transcurso de la enfermedad
Indices de oxigenación y ventilación

## Slide 7
Indices de oxigenación y ventilación

## Slide 8
Inicia
  No sincronizada  Ventilador dispara independientemente del esfuerzo del paciente  Ventilación mandatoria intermitente IMV
  Sincronizada  Inicia por el esfuerzo respiratorio del paciente  SIMV, AC, PSV (ventilación soportada por presión)
Como se controla limita
  Presión  Limito por presiones PEEP, PIP. Vol varia  SIMV, IMV, A/C, PSA
  Volumen  Limita por Vol tidal. Adultos
Cómo termina/ciclado
  Tiempo  Ti  SIMV, IMV, A/C
  Flujo/volumen
MODOS VM

## Slide 9
  VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE (IMV)
VMC NO SINCRONIZADA

## Slide 10
VMC SINCRONIZADA
Son modalidades en las que el ciclo del respirador empieza en respuesta al inicio de respiración espontanea del paciente

## Slide 11
  VENTILACIÓN MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV)
VMC SINCRONIZADA
Respirador envía numero de ciclos fijados de forma sincronizada con el esfuerzo inspiratorio
Si la FR del paciente es superior, se intercalan, si es menor algunos estarán sincronizados y otros no

## Slide 12
  VENTILACIÓN ASISTIDA CONTROLADA (A/C)
VMC SINCRONIZADA
Todas las respiraciones el paciente que excedan el umbral de sensibilidad inician una respiración mecánica con parámetros prefijados
Apnea o esfuerzo inspiratorio insuficiente  garantizar respiraciones
Garantiza Vt más homogéneo y previene la fatiga
Suele aplicar en las fases iniciales para acoplar al ventilador

## Slide 13
  VENTILACIÓN POR PRESIÓN SOPORTE (PSV)
VMC SINCRONIZADA
Es una forma de ayudar a la respiración espontanea con una presión inspiratoria mecánica
La respiración espontanea que induce el inicia del ciclo da lugar a una respiración mecánica limitada por presión y ciclada por flujo

## Slide 14
VMC

## Slide 15
VMC
VM por volumen disminuye la duración de la ventilación, las tasas de neumotórax y hemorragia intraventricular grave y tiende a disminuir DBP

## Slide 16
Indicaciones de VM
Falla respiratoria:
  Criterios clínicos: retracciones, quejido, FR >60, cianosis central, apnea intratable, disminución de actividad y movimiento
PCO2>60 mmHg
PO2<50 mmHg o sat >90% con FIO2 >60%
Ph<7.2
Falla CPAP FIO2>30% PEEP >=6
Contraindicaciones: MAFC incompatibles

## Slide 17
Parámetros de VM
Dependientes
  Presión media de via aérea MAP
  Relac. Tiempo insp/esp T I/E
Independientes
  Flujo
  FiO2
  Presión inspiratoria pico PIP
  Presión al final de la espiración PEEP
  Frecuencia FR
  Tiempo inspiratorio

## Slide 18
Parámetros de VM
Determinado en cada caso individual usando la MAP mínima necesaria y FiO2 requerida para obtener ganses sanguíneos apropiados sin comprometer el gasto cardiaco
Los parámetros iniciales depende de la fisiopatología
  Restrictivos  resistencia incrementada  SALAM, postsurfactante, DBP, HTP
  Obstructivos  compliance disminuida  EMH, hernia diafragmática, derrame pleural, SDRA, cardiopatías con hiperflujo pleural

## Slide 19
Parámetros de VM
PIP
  Mínimo: 15-18 cmH2O
  Máximo: 18,20, 25, 28
  Extuba:
    <15 <1kg
    <18 >1kg
  Fracaso
    18 >750 gr
    20 750-999 gr
    25 1000-1499 gr
    28 >1500 gr
>21 aumenta el riesgo de DBP
PEEP
  Ideal: 5-6 cmH2O
  Máximo: 8
  Extuba: 4-5
Previene el colapso alveolar
FR
  Ideal:40-60
  Máximo: 60
  Extubar: 20

## Slide 20
Objetivos de VM
Oxigenación
  PaO2 50-60 mmHg o SatO2 88-92% en RNPT
  PaO2 50-70 mmHg o SatO2 90-95% en RNT
Ventilación
  PaCO2 45-55 mmHg
  Hipercapnea permisiva PaCO2 más elevada con Ph>7.25
Clínicos
  Buen reclutamiento pulmonar 8EIC

## Slide 21
Evaluación y cambio de parámetros

## Slide 22
Destete ventilación

## Slide 23
Complicaciones
Intubación selectiva del bronquio principal derecho
Atelectasia
Bronconeumonia
Aire ectópico (neumotórax, enfisema intersticial o neumomediastino)
Repercusión hemodinámica
DBP
Mal control de oxigenación (riesgo de ROP)
Mal control de la ventilación (hemorragia intraventricular y/o LPV)
Neumonía asociado a ventilador

## Slide 24
¡Muchas gracias!